## Slide 1: reconf_route

## Slide 2: booksimの改造
  simulatorのモジュール階層 hierarchy
  パケットのinject/eject blockdiagram
  方針
    R_old, R_int, R_newを用意
    t = T_reconf (再構成の開始時刻) より前にinjectされたパケットを監視
    t = T_reconf で新しいパケットをR_intに移行。
      全ての古いパケットがejectされたらR_newに移行。

## Slide 3: 必要な改造
  (パケットの監視)
  global.hpp, main.cpp
    古いパケットのeject完了を示す変数Rold_ejectedをグローバルに用意
    T_reconfをグローバルに用意
  booksim_config.cpp
    T_reconfを受け取れるようにする
    参考：
      booksim_config.cpp:241: _int_map[“use_trace_file”] = 0; globals.hpp:72:extern bool _use_trace_file; main.cpp:138:bool _use_trace_file = false; main.cpp:300: _use_trace_file = (config.GetInt(“use_trace_file”)==1);
  trafficmanager.cpp
    古いパケットの監視
    Rold_ejectedの更新
      _StepでRold_ejectedの更新チェック
        T_reconf以降、Rold_ejected=falseで_in_flight_Rold長さ0ならall ejected
テストベッド
    XY routing, WF, EFのテーブルを作るスクリプト (for cncnet_reconf)
  (2n+1種類のルーティング)
  routefunc.{cpp,hpp}に
    global_routing_table_ionvpのvector global_routing_tables_ionvp_vec を用意
  network/reconf_route.{cpp,hpp}
    global_routing_tables_ionvp_vecを用意
    ファイル読込、テーブル生成
      routing_table_fileに、全ルーティングテーブルのファイル名と切り替えタイミングを記述
R_0.rt 100 # 開始時刻+100cycleでR_int01に切り替え R_int01.rt 150 # R_0を用いるパケットがeject完了後+150cycleでR_1に切り替え R_1.rt 100 # 開始時刻+100cycleでR_int12に切り替え R_int12.rt 150 # R_1を用いるパケットがeject完了後+150cycleでR_2に切り替え R_2.rt -1 # R_2のまま変更せず、最後まで実行
      例
2dmesh_2_2_wf.rt 100 # 開始時刻+100cycleでXY routingに切り替え 2dmesh_2_2_xy.rt 150 # R_0を用いるパケットがeject完了後+150cycleでEast Firstに切り替え 2dmesh_2_2_ef.rt -1 # 最後まで実行
  main.cpp
    reconf_routeを追加
  (ルーティングの切り替え)
    flitのinjection timeとRold_ejectedの状態で引くテーブルを変える

## Slide 4: ToDo
  UD routingを吐き出すスクリプト
  実装
    移動平均の可視化
    all ejectedからR_newへのスイッチングにインターバル持たせる
    多段reconfiguration
  NPBトレース評価
実装方針
    small stepで
    新しい結果をこまめに可視化する